Załącznik nr 3 szczegółowa specyfikacja prac.

Zakres robót w pomieszczeniach 5, 5A,6 :

- Zabezpieczenie folią różnych elementów przed zapyleniem- 114 m2

- Osłony okien folią polietylenową- 24 m2

- Rozbiórka cokolików/listew przypodłogowych- 55,5 m.

- Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych, zniszczonych lub malowanych- 94,5 m2

- Zapastowanie i froterowanie posadzek- 94,5 m2

- Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych lakierem Remmers Aqua lub równoważnym-94,5 m2

- Rozebranie okładziny ściennej z płytek- 7,5 m2

- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładziny ściennej- oczyszczenie, zmycie podłoża- 7,5 m2

- Okładziny ścienne z płytek/z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 30 x 60 cm- 7,5 m2

- Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych- 11 m2

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej pasami o szerokości do 30 cm.- 34m.

- Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły- 11,5 m2

- Wykucie bruzd w ścianach z cegieł- wymiana baterii, montaż podgrzewacza wody, zlewozmywak- 6 m.

- Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł- materiał                         z rozbiórki- 6 m.

- Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.- materiały z rozbiórki-        5 szt.

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet- 304 m2

- Renowacja starego budownictwa. Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,25 cm. na tynku- 304m2

- Obudowy ścienne z płyt gipsowo- kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej            z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowym- rury instalacji c.o. - 8,5 m2

- Wymiana okien skrzynkowych  na okna rozwierane i uchylno- rozwierane , trójdzielne, łukowe z PCV o powierzchni ponad 2,5 m2- 11m2

- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długość ponad 1m- 3 szt.

- Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego- 57 m.

- Instalacja wodociągowa- rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm.- 5 m.

- Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce- 1 szt.

- Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej- 1 szt.

- Wymiana przepływowego ogrzewacza wody o poj. 5l.- 1 szt.

- Wymiana wentylatora ściennego- 2 szt.

- Malowanie farbą emulsyjną podłoży tynkowych, gipsowych- 304 m2

- Ochrona ścian, montaż odbojnic- 31 m.

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów poremontowych.